Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

| Оборудование | 3 |
| --- | --- |
| Наша работа | 7 |
| Обследования | 8 |
| Испытания: | 9 |
| - испытания материалов | 9 |
| - испытания конструкций в построечных условиях | 10 |
| - испытания конструкций в натурных условиях | 11 |
| Расчеты | 13 |
| Проектирование | 14 |
| Другие работы | 15 |
| Сведения об организации | 16 |

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

Генеральный директор ООО «СтройДиагностика»,                                 В.В. Раменский

эксперт системы ГОСТ Р RU в области строительства

ЗАО «КРИСТАЛЛ» в ст. Выселки

ООО «СтройДиагностика» создана в 2002 г. и является одной из ведущих организаций в Краснодарском крае в области обследования зданий и сооружений, испытания материалов и конструкций, выполнения проектов, функций ген. подряда, а также разрешения нестандартных ситуаций, требующих неординарного инженерного решения.

Комплекс зданий МВД в г. Грозный

Сила, знания и компетентность персонала, качество и надежность выполненных работ сделали нас одним из лидеров на рынке.

Мы обеспечиваем наших заказчиков полным пакетом информации по широкому спектру строительных исследований, консультаций и услуг для оптимизации качества их работ, затрат и планов.

Поскольку строительство становится все более сложным и ответственным, успех зависит в большей степени от способности видеть проблему целиком. Именно поэтому наш подход нацелен на предоставление законченных решений!

Здание по ул. Ленина, 42 в г. Краснодаре

ООО «СтройДиагностика» обладает сертификатом соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008, свидетельствами компетентности, множеством положительных отзывов от заказчиков о выполненных работах.

Успешно сотрудничаем со следующими организациями:

- «Центр Исследования Экстремальных ситуаций»   г. Москва;

- ЗАО «Триада-Холдинг», г. Москва;

- ООО “СКБ Стройприбор”, г. Челябинск.

Храм в ст. Новодонецкой

За период деятельности организации выполнены работы для следующих известных иностранных и российских компаний:

(   «Philip Moris international investment corporation», (Европейское отделение, Швейцария);

(   «Fluor Daniel» (Германия);

(   «IDIL» (Турция);

(   Центральный банк Российской Федерации (Краснодарский филиал);

(   АОЗТ «Гулькевический маслозавод» (г.Гулькевичи);

(   ТК «Вимм-Биль-Данн»…

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

ООО «СтройДиагностика» обладает современным оборудованием и персоналом, профессионально работающим на нем.

1.Техника алмазной резки

Отрезная машина DC 230-S / DC 230-S/EX

Применение

- Резка бетона, раствора, твердого камня, стеновой кладки, кирпича и кафеля;

- Подключение пылесоса уменьшает количество пыли при резании и позволяет выполнять работы внутри помещений.

2.Техника алмазного бурения

Установка алмазного бурения Hilti DD 130

Области применения

Изготовление отверстий в железобетоне, камне, кирпиче и асфальте с высокой точностью под кабели, трубы, вентиляционные системы, анкера, отбор проб материалов для проведения испытаний.

Преимущества установки

- «Сухое» и «мокрое» бурение без дополнительных модификаций;

- Обеспечение безопасности благодаря предохранительной муфте безопасности, электронной регулировке скорости, автомату регулировки защиты, а также термозащите;

- Быстрое и легкое бурение под углом до 45°, не требующее дополнительных приспособлений;

- Возможность крепления опорной плиты вакуумным способом, с помощью анкерной техники или быстрозажимной колонны;

- Обеспечение доступа для бурения в углах и близко к стене.

3.Техника для демонтажа

Отбойный молоток TE 505

Области применения

- Работы по реконструкции и обследованию;

- Пробивка отверстий;

- Удаление штукатурки, слоев краски и грязи;

- Проделывание каналов и штроб в бетоне и стеновой кладке;

- Долбление острыми, узкими, широкими, профилированными и канальными долотами;

- Вскрытие арматуры.

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

4. Устройства для обнаружения арматуры

4.1. Ферроскан FS 10

Портативное переносное устройство для обнаружения металлической арматуры в бетоне

Области применения

- Предотвращение попадания бура на металл, случайного разреза или повреждения арматуры;

- Диагностика положения арматуры бетонных конструкций.

Преимущества

- Дает ясное изображение на экране монитора;

- Возможность получения и распечатки документации, оценки диаметра арматуры.

4.2. Ручной детектор PS 20

Данный прибор предназначен для использования в качестве детектора для обнаружения арматуры, электропроводящих цветных металлов и электрических кабелей под напряжением.

Особые преимущества:

Большая глубина детекции позволяет производить безопасное бурение и установку анкеров, определять положение арматуры и толщину защитного слоя бетона.

5. Лазерное измерительное устройство

Дистанционный лазерный измеритель с подключением к компьютеру PD 28

При помощи прибора возможно производить:

- измерения расстояний;

- вычисление площадей, объемов, размеров помещений;

- измерения вертикальных сооружений (при помощи функции Пифагора);

- измерения труднодоступных объектов;

- горизонтальные измерения (имеется встроенный пузырьковый уровень);

- перевод в компьютер и дальнейшую обработку данных;

- широкие возможности применения.

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

6. Измерители прочности бетона

6.1. DIGI-Schmidt 2000

Измерение прочности бетона на сжатие неразрушающим методом и контроль однородности бетона по качеству (монолитный и сборный бетон). Обнаружение “слабых мест”. Передача данных в персональный компьютер или на принтер.

Молоток Шмидта оснащен датчиком, измеряющим величину отскока бойка при проведении удара с высокой разрешающей способностью и степенью воспроизводимости.

6.2. ПОС-50МГ4

Прибор ПОС-50МГ4 предназначен для неразрушающего контроля прочности бетона методом отрыва со скалыванием по ГОСТ 22690.

Области применения

Определение прочности бетона на объектах строительства при обследовании зданий и сооружений, а также для уточнения градуировочных характеристик ударно-импульсных и ультразвуковых приборов в соответствии с Приложением №9 ГОСТ 22690.
Отличительной особенностью приборов является электронный силоизмеритель, обеспечивающий индикацию текущего значения приложенной нагрузки с фиксацией максимального значения, а также индикацию скорости нагружения в процессе испытаний.
С целью повышения точности и удобства эксплуатации в приборах предусмотрена возможность установки следующих параметров: вида бетона (тяжелый/легкий), вида твердения (нормальное/ТВО), предполагаемой прочности бетона (<5МПа/>50МПа), от типоразмера анкера.

7. Устройство для испытания прочности сцепления каменной кладки

Служит для определения прочности сцепления каменной кладки, как в построечных, так и в лабораторных условиях.

8. Установка для зондирования грунтов

Позволяет производить зондировку местности для определения плотности пластов грунта  в стесненных условиях залегающих до 10 метров и более.

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

ООО «СтройДиагностика» имеет лицензии, свидетельства и сертификаты на проведение широкого спектра работ, владеет огромным опытом по выполнению различного рода задач, а также получает множество положительных отзывов от заказчиков.

| Свидетельство о членстве в саморегулируемой организации | Свидетельство Министерства Российской Федерации | Сертификат компетентности эксперта, выдан Раменскому Владимиру Валерьевичу |
| --- | --- | --- |
| Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2008 | Отзыв ЗАО «КУБАНЬАГРОПРОМПРОЕКТ» | Отзыв НК «РОСНЕФТЬ» |

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

Хорошая техническая вооруженность и научно-технический  потенциал фирмы позволяет выполнять различные работы в нестандартных ситуациях, требующих неординарного инженерного решения.

Техническое обследование здания - процесс, который включает в себя контроль, испытания, анализ и оценку конструкций зданий и сооружений в целях выяснения эксплуатационных качеств конструкций, целесообразности ремонта и реконструкции зданий и сооружений, выяснения причин аварий, прогнозирования поведения конструкций в будущем.

Целью обследования является определение технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, а также представление инженерных решений и рекомендаций по их безопасной дальнейшей эксплуатации.
Объектом обследования являются строительные конструкции зданий и сооружений.

Техническое обследование включает следующие виды работ:

- Визуальная и инструментальная оценка состояния конструкций зданий и сооружений;

- Проведение испытаний материалов (как в натурных условиях, так и в лаборатории);

- Расчеты строительных конструкций;

- Заключение о техническом состоянии;

- Рекомендации по дальнейшей эксплуатации;

- Разработка вариантов усиления с предоставлением необходимых расчетов и рабочих чертежей.

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

ООО «СтройДиагностика» накопила огромный опыт по проведению испытаний различного рода строительных материалов и конструкций. Даже при отсутствии технологии испытания СтройДиагностика разработает и проведет испытания любой сложности.

Испытания материалов:

#### Определяемые характеристики – прочность (марка, класс), прочность сцепления, морозостойкость, водонепроницаемость, геометрические параметры, категория бетонной поверхности и т.д.

| Подготовленные образцы (кирпич и раствор) для испытаний | Испытание всевозможных материалов и их комбинаций | Определение прочности сцепления различных материалов |
| --- | --- | --- |
| Отбор образцов (кернов) для испытаний | Керны, отобранные для определения различных характеристик бетона | Керны, отобранные для определения различных характеристик кирпича |
| Отбор проб грунта из-под подошвы фундамента | Отобранный монолит для определения характеристик грунта | Шурф для обследования состояния фундамента |

Россия, г. Краснодар,  350063, ул. Кубанская Набережная 7, офис 215, 218, тел/факс (861) 211-10-14

| Установление тарировочной зависимости прочности бетона на сжатие | Определение прочности на сжатие пустотного камня (до разрушения) | Определение прочности на сжатие пустотного камня (после разрушения) |
| --- | --- | --- |
| Определение прочности сцепления кирпичной кладки (в натурных условиях) | Кирпич после испытания прочности сцепления кладки | Определение прочности сцепления кладки из камней (в лабораторных условиях) |
| Обследование металлических ферм | Образцы металла, подготовленные для испытания | Образцы металла после испытания |

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

Испытания конструкций в построечных условиях:

#### Определяемые характеристики – марка, прочность, жесткость, трещиностойкость,

#### морозостойкость, водонепроницаемость, прочность бетона, соответствие армирования, натяжение арматуры, геометрические параметры, толщина защитного слоя бетона, ширина раскрытия трещин и другие.

| Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием | Определение прочности бетона методом отрыва со скалыванием | Лунка вырыва после испытания методом отрыва со скалыванием |
| --- | --- | --- |
| Определение прочности бетона молотком Шмидта | Выбуривание образцов (для испытания прочности нормального сцепления) в кирпичной кладке | Участок выбуривания кладки |

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

Испытания конструкций в натурных условиях:

#### Определяемые характеристики – прочность, жесткость, трещиностойкость, прочность бетона (фактическая, передаточная, отпускная), соответствие армирования, натяжение арматуры, геометрические параметры, толщина защитного слоя бетона, ширина раскрытия трещин, категория бетонной поверхности.

| Испытание пустотной плиты перекрытия | Плита перекрытия, загруженная штучным материалом (кирпичом) | Плита перекрытия, загруженная штучным материалом (кирпичом) |
| --- | --- | --- |
| Испытание пустотной плиты перекрытия | Загружение плиты перекрытия блоками | Разрушение плиты |
| Прогибомер для контроля прогиба плиты | Индикатор часового типа для измерения смещения предварительно напряженной арматуры | Трещина в растянутой зоне плиты |

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

| Испытание железобетонных столбов | Контроль нагрузок динамометром | Изгиб столба перед разрушением |
| --- | --- | --- |
| Разрушение столба | Хрупкое разрушение столба | Разрушение с раздроблением бетона |

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

ООО «СтройДиагностика» обладает современными расчетными и иными программами, электронно-вычислительными машинами, персоналом, постоянно обновляющим и совершенствующем свои знания, что позволяет производить сложные расчеты, не требующие больших затрат времени.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект: | Главная балка компьютерного клуба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Длина балки, м | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е, Мпа | 210 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jx, см4 | 5 800,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Координаты опор балки по оси X, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0 | 0,5 | 3,2 | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Момент, кНм | -7,37 | -102,49 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реакция, кН | 73,9 | 260,1 | 37,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mmax= | 76,16 | кНм | f,max= | 0,78 | см | Wтр= | 486,5 | см3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mmin= | -102,16 | кНм | f,min= | -1,20 | см |  |  |  | М | Q | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчетные данные при x, м= | 2,00 | -7,04 | -46,01 | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Равномерно распределенная нагрузка | Сосредоточенная сила | Трапециевидная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | q, кН/м | х1, м | х2, м |  | Р, кН | х1, м |  | t1, кН/м | t2, кН/м | х1, м | х2, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | -59,00 | 0,000 | 6,300 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 6 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 7 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

ООО «СтройДиагностика» - кафе по улице Кубанская Набережная в г. Краснодаре.

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

ООО «СтройДиагностика» добилась уважения и завоевала доверие заказчиков, вследствие чего появилась необходимость в выполнении не только стандартных, но и нестандартных задач, связанных с нестандартными испытаниями, разрешениями споров и конфликтов.

| Выявление причин отслоения плитки в помещении общежития | Выявление причин отслоения облицовочной фасадной плитки пристройки | Диагностика качества окон в жилом доме |
| --- | --- | --- |
| Диагностика качества окон и монтажных стыков | Исследование запорных систем окон (выступление в роли независимого эксперта) | Исследование характеристик установленных окон |
| Испытания кронштейнов навесных фасадов | Испытания кронштейнов навесных фасадов | Деформации кронштейна после испытания |

Россия, г. Краснодар, 350089, ул. Рождественская Набережная 45/1, 2 этаж, офис 1, тел/факс (861) 211-10-14, (861) 211-01-51

Генеральный директор ООО «СтройДиагностика»,                         В.В. Раменский

эксперт системы ГОСТ Р RU в области строительства

Общие сведения организации

| Полное юридическое наименование | Общество с ограниченной ответственностью "СтройДиагностика" |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование | ООО "СтройДиагностика" |
| Данные о регистрации: Регистрирующий орган: ОГРН: Дата регистрации: | Регистрационная палата администрации г. Краснодара № 1022301205101 19 марта 2001 г |
| Юридический адрес | 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, 45/1 |
| Фактический адрес | 350089, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рождественская Набережная, 45/1 |
| Телефон | (861) 211-10-14, 211-01-51 |
| Факс | (861) 211-10-14 |
| Email | stroydiagnostika@mail.ru |
|  | www.stroydiagnostika.ru |
| ИНН | 2308077560 |
| КПП | 230801001 |
| Расчетный счет | 40702810000120002301 |
| БАНК | ФИЛИАЛ "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ" г. КРАСНОДАР |
| Кор. счет | 30101810400000000700 |
| БИК | 040349700 |
| ОКПО | 55953253 |
| ОКОГУ | 49013 |
| ОКАТО | 03401364000 |
| ОКВЭД | 74.20.11 74.20.12 74.20.13 74.20.14 74.20.15 74.20.35 |
| ОКФС | 16 |
| ОКОПФ | 65 |
| Генеральный директор | Раменский Владимир Валерьевич |
| Главный бухгалтер | Мусияченко Наталья Николаевна |

Разработал Раменский Евгений